## Slide 1: Controlli Automatici A.A. 2018-2019 Robot Antropomorfo
Alfano Emanuele
Angeloni Ilaria
Antonini Davide
Cosentini Alessandro
  Del Papa Nicolò
  Di Vincenzo Fabio
  Ferrò Francesco
  Menichelli Alberto

## Slide 2: Cosa abbiamo fatto:
Abbiamo creato
Alimentatore ingombrante
Controllo basico
Lavoro non parallelo
Potenze limitate
Tutto il sistema grande quanto il vecchio alimentatore
Controllo parallelo dei motori e sensori
Encoder senza perdita dati
Salvataggio impostazioni sul driver

## Slide 3
Hardware & Firmware

## Slide 4: Hardware & Firmware
Interruttore generale PWR
Connettore Scorbot
Regolazione offset correnti
Arduino mega
+
Connettore Rasp
Alimentatore
Motor Driver

## Slide 5: Alimentatore
È in grado di alimentare da solo:
Motori Scorbot
Elettronica di controllo
Rapsberry Pi
Un ALL-IN-ONE insomma

## Slide 6: Connettore D-Sub50

## Slide 7: Motor Driver
I motori sono pilotati da 3 L298, i quali sono dei doppi ponti-H
Ogni driver può erogare per ogni uscita 2 A (normalmente)
Può gestire ogni chip 25 Watt
Permette della lettura della corrente passante sul motore
E’ resistente a forti disturbi sui segnali di controllo

## Slide 8: Motor Drive Circuit

## Slide 9: Logica di comando del Software
Per controllare ogni singolo motore si usa una classe di controllo da noi progettata.
Caratteristica chiave di questa classe è che mette a disposizione dei metodi di controllo dei motori temporizzati.
Ovvero alla ricezione di un comando esso viene attuato immediatamente e inizia un conto alla rovescia prima di fermare i motori
Modalità di controllo dei motori sono:
drive_motor(int speed);
(b & c) drive_motor(int speed, unsigned int delay_time);
reversDir();
soft_stop();
(e) hard_stop(unsigned int delay_time);
(d) soft_stop(unsigned int delay_time);
(a) freeRun();
È stata pensata al fine di evitare che in caso di disconnessioni dal controllo i motori restino sempre in tensione. Di default il timer è a 2 secondi.

## Slide 10: Logica di comando del Software
Durante lo svolgimento del codice, nel loop ogni volta viene chiamato per ogni motore il metodo: void updateMot();
È lui il responsabile di far evolvere la macchina a stati che ogni comando innesca,
Con questa semplice cascata, i comandi più «pericolosi», possono rimanere per poco tempo, a meno che non sia desiderata la loro continuazione e chiamato nuovamente il metodo

## Slide 11: Sensore di Corrente: ACS712
Utilizza un sensore Hall per misurare la corrente direttamente
La resistenza interna è molto piccola (meno di 1.2 mΩ)
Una sensibilità di uscita di 185 mV/A
Disaccoppiamento elettrico tra corrente di potenza e lettura della corrente

## Slide 12: Schema a blocchi:

## Slide 13: Comportamento da Datasheet
Notare la linearità al variare della temperatura
Nota bene: 0 A è a 2.5 V
Leggenda:
0,185 è la sensibilità dell’ACS712
1024 è il fondo scala di un ADC da 10 bit

## Slide 14: ADC dell’ATMEGA 2560
Caratteristiche Principali:
10-bit Resolution
13μs - 260μs Conversion Time
16 Multiplexed Single Ended Input Channels
14 Differential input channels
4 Differential Input Channels with Optional Gain of 10× and 200×
0V - VCC ADC Input Voltage Range
2.7V - VCC Differential ADC Voltage Range
Selectable 2.56V or 1.1V ADC Reference Voltage
Free Running or Single Conversion Mode
Interrupt on ADC Conversion Complete
Sleep Mode Noise Canceler

## Slide 15: Setup Per leggere la corrente
Visti i valori molto piccoli descritti precedentemente, il comparatore interno è stato impostato con le seguenti caratteristiche:
1.1V Interni Arduino
Pin da A0:A6 per input analogico
Modalità di free running
  Finita una conversione inizia immediatamente la successiva, minimizzando i tempi
Prescaler a 1/128 Clock
  per dare 125Khz di clock all’ADC, da datasheet deve essere tra 50khz e 200khz
Lettura differenziale
Gestione in Interrupt
Grazie a questa struttura è possibile:
Ottenere una misura ogni 112us ~ 8,9Khz
Diviso per i 6 sensori sono ~ 1,5Khz per sensore

## Slide 16: Lettura Differenziale
Nel nostro caso accanto all'Arduino Mega è presente un piccolo trimmer.
Esso permette di scegliere la soglia di sottrazione, in questa maniera si riporta «Virtualmente» a 0 la tensione annullando la continua della lettura
Come detto prima nell’uscita dei sensori di corrente, lo 0A si trova a 2,5V.
Per leggere con la maggiore risoluzione possibile la già flebile tensione, si sfrutta una proprietà interessante degli ADC dell’Atmega 2560:
La lettura differenziale:

## Slide 17: Encoder & MicroSwitch
Per leggere i passi dei motori dello Scorbot, e attuare un controllo, risulta necessario usare degli encoder.
Nel nostro caso sono già Prè-esistenti dentro tutti i motori e sono ottici.

## Slide 18: Encoder & MicroSwitch

## Slide 19: Encoder & MicroSwitch
Per scoprire delle posizioni ASSOLUTE, vengono invece utilizzati dei MicroSwitch,
La rete PULL-UP dei vari sensori
Nel nostro caso abbiamo attivato una funzione dell’Atmega, e la rete pull-up è già attivata dentro il microcontrollore

## Slide 20: Encoder & MicroSwitch
Tutti i pin degli encoder raggiungono dei pin PCINT: Pin Interrupt Change
La caratteristica di questi pin è che appena uno di loro cambia il suo stato, viene chiamata una routine di gestione.
Nel nostro caso andiamo a leggere lo stato di tutti i pin contemporaneamente e lo salviamo in un BUFFER CIRCOLARE.
NOTA BENE, i valori non vengono elaborati immediatamente

## Slide 21: Encoder & MicroSwitch
All’interno del loop, in ogni ciclo viene elaborata tutta la coda accumulata durante la gestione delle altre routine tramite questo algoritmo 
Per elaborare tutti e 6 gli Encoder impiega:
~186 colpi di Clock (~80KHz)
Quindi la frequenza massima di arrivo è lievemente inferiore dovendo gestire le altre routine, approssimiamo circa a 65KHz per stare in sicurezza
Noi non superiamo i 2 KHz a Encoder

## Slide 22: Encoder & MicroSwitch
La strategia di Homming consiste nel muovere singolarmente i motori fino a trovare i MicroSwitch della home.
Si inizia con l’avambraccio che sale cercando la home
Successivamente inizia la ricerca il gomito
Polso e pinza hanno i motori a controllo differenziale, vanno per tanto cercati insieme:
  Si cerca la home del ROLL
  Si cerca la home del PITCH
Trovata questa PSEUDO HOME, viene ri-eseguito il ciclo, per garantire che la posizione raggiunta sia vera e non influenzata dagli spostamenti degli altri link
Viene cercata la home della base
Al termine tutti gli encoder vengono messi a 0 e la procedura è terminata.

## Slide 23: Comunicazione Arduino e Raspberry
SPI

## Slide 24: Software Arduino e Raspberry Pi

## Slide 25: Software Arduino e Raspberry

## Slide 26: SPI
La SPI è una connessione full duplex sincrona, ovvero i due interlocutori parlano contemporaneamente e con la stessa lunghezza di dati alla velocità imposta dal master (nel nostro caso il raspberry pi)
Il significato dei pin è:
MISO = Master In Slave Out
MOSI = Master Out Slave In
SCK = Clock
SS = Slave Select
Il dispositivo è in grado di generare interrupt quando viene completata una trasmissione (8 bit)
Il nostro lavoro è consistito nel progettare un protocollo in cui il primo byte indica il tipo di pacchetto che si vuole trasmettere e successivamente vengono inviati dati da ambo le parti

## Slide 27: Ma come funziona una comunicazione SPI?
Qui potete vedere la connessione logica che avviene tra i due dispositivi, i quali ad ogni colpo di clock del master faranno shiftare di 1 bit. Di conseguenza per ogni blocco di dati saranno necessari 8 colpi di clock.

## Slide 28: Ma come funziona una comunicazione SPI?

## Slide 29: Cosa è stato fatto sulla Raspberry Pi?
E’ stata utilizzata la libreria di sistema <linux/spi/spidev.h> la quale include una gestione lato kernel della comunicazione della SPI, lasciando a noi solo il compito di impostare velocità di trasmissione, numero dei byte da inviare e allocamento della memoria.
E’ stata scritta una libreria in C++ che può essere inclusa in un qualsiasi progetto che utilizza la nostra scheda per governare uno Scorbot
La classe si occupa di mandare messaggi STANDARD all'Arduino il quale è in grado di leggerli ed eseguirli
I possibili comandi sono:
Comando | Raspberry invia | Raspberry riceve
setPWM | Valori dei PWM di tutti i motori | Conteggio degli ENCODER
getCurrent |  | Ultime letture dei sensori di corrente
getSetting |  | Impostazioni salvate sulla EEPROM
setSetting | Nuovi impostazioni da salvate in EEPROM | 
goHome | Attiva la routine di ricerca della Home | 

## Slide 30: Settings personali delle Board

## Slide 31: pid

## Slide 32: francesco

## Slide 33: grafica