## Slide 1: Controlli Automatici A.A. 2018-2019 Robot Antropomorfo
Alfano Emanuele
Angeloni Ilaria
Antonini Davide
Cosentini Alessandro
  Del Papa Nicolò
  Di Vincenzo Fabio
  Ferrò Francesco
  Menichelli Alberto

## Slide 2: Cosa abbiamo fatto:
Abbiamo creato
Alimentatore ingombrante
Controllo basico
Lavoro non parallelo
Potenze limitate
Tutto il sistema grande quanto il vecchio alimentatore
Controllo parallelo dei motori e sensori
Encoder senza perdita dati
Salvataggio impostazioni sul driver

## Slide 3
Hardware & Firmware

## Slide 4: Hardware & Firmware
Interruttore generale PWR
Connettore Scorbot
Regolazione offset correnti
Arduino mega
+
Connettore Rasp
Alimentatore
Motor Driver

## Slide 5: Alimentatore
È in grado di alimentare da solo:
Motori Scorbot
Elettronica di controllo
Rapsberry Pi
Un ALL-IN-ONE insomma

## Slide 6: Connettore D-Sub50

## Slide 7: Motor Driver
I motori sono pilotati da 3 L298, i quali sono dei doppi ponti-H
Ogni driver può erogare per ogni uscita 2 A (normalmente)
Può gestire ogni chip 25 Watt
Permette della lettura della corrente passante sul motore
E’ resistente a forti disturbi sui segnali di controllo

## Slide 8: Motor Drive Circuit

## Slide 9: Logica di comando del Software
Per controllare ogni singolo motore si usa una classe di controllo da noi progettata.
Caratteristica chiave di questa classe è che mette a disposizione dei metodi di controllo dei motori temporizzati.
Ovvero alla ricezione di un comando esso viene attuato immediatamente e inizia un conto alla rovescia prima di fermare i motori
Modalità di controllo dei motori sono:
drive_motor(int speed);
(b & c) drive_motor(int speed, unsigned int delay_time);
reversDir();
soft_stop();
(e) hard_stop(unsigned int delay_time);
(d) soft_stop(unsigned int delay_time);
(a) freeRun();
È stata pensata al fine di evitare che in caso di disconnessioni dal controllo i motori restino sempre in tensione. Di default il timer è a 2 secondi.

## Slide 10: Logica di comando del Software
Durante lo svolgimento del codice, nel loop ogni volta viene chiamato per ogni motore il metodo: void updateMot();
È lui il responsabile di far evolvere la macchina a stati che ogni comando innesca,
Con questa semplice cascata, i comandi più «pericolosi», possono rimanere per poco tempo, a meno che non sia desiderata la loro continuazione e chiamato nuovamente il metodo

## Slide 11: Sensore di Corrente: ACS712
Utilizza un sensore Hall per misurare la corrente direttamente
La resistenza interna è molto piccola (meno di 1.2 mΩ)
Una sensibilità di uscita di 185 mV/A
Disaccoppiamento elettrico tra corrente di potenza e lettura della corrente

## Slide 12: Schema a blocchi:

## Slide 13: Comportamento da Datasheet
Notare la linearità al variare della temperatura
Nota bene: 0 A è a 2.5 V
Leggenda:
[A]
0,185 è la sensibilità dell’ACS712
1024 è il fondo scala di un ADC da 10 bit

## Slide 14: ADC dell’ATMEGA 2560
Caratteristiche Principali:
10-bit Resolution
13μs - 260μs Conversion Time
16 Multiplexed Single Ended Input Channels
14 Differential input channels
4 Differential Input Channels with Optional Gain of 10× and 200×
0V - VCC ADC Input Voltage Range
2.7V - VCC Differential ADC Voltage Range
Selectable 2.56V or 1.1V ADC Reference Voltage
Free Running or Single Conversion Mode
Interrupt on ADC Conversion Complete
Sleep Mode Noise Canceler

## Slide 15: Setup Per leggere la corrente
Visti i valori molto piccoli descritti precedentemente, il comparatore interno è stato impostato con le seguenti caratteristiche:
1.1V Interni Arduino
Pin da A0:A6 per input analogico
Modalità di free running
  Finita una conversione inizia immediatamente la successiva, minimizzando i tempi
Prescaler a 1/128 Clock
  per dare 125Khz di clock all’ADC, da datasheet deve essere tra 50khz e 200khz
Lettura differenziale
Gestione in Interrupt
Grazie a questa struttura è possibile:
Ottenere una misura ogni 112us ~ 8,9Khz
Diviso per i 6 sensori sono ~ 1,5Khz per sensore

## Slide 16: Lettura Differenziale
Nel nostro caso accanto all'Arduino Mega è presente un piccolo trimmer.
Esso permette di scegliere la soglia di sottrazione, in questa maniera si riporta «Virtualmente» a 0 la tensione annullando la continua della lettura
Come detto prima nell’uscita dei sensori di corrente, lo 0A si trova a 2,5V.
Per leggere con la maggiore risoluzione possibile la già flebile tensione, si sfrutta una proprietà interessante degli ADC dell’Atmega 2560:
La lettura differenziale:

## Slide 17: Encoder & MicroSwitch
Per leggere i passi dei motori dello Scorbot, e attuare un controllo, risulta necessario usare degli encoder.
Nel nostro caso sono già Prè-esistenti dentro tutti i motori e sono ottici.

## Slide 18: Encoder & MicroSwitch

## Slide 19: Encoder & MicroSwitch
Per scoprire delle posizioni ASSOLUTE, vengono invece utilizzati dei MicroSwitch,
La rete PULL-UP dei vari sensori
Nel nostro caso abbiamo attivato una funzione dell’Atmega, e la rete pull-up è già attivata dentro il microcontrollore

## Slide 20: Encoder & MicroSwitch
Tutti i pin degli encoder raggiungono dei pin PCINT: Pin Interrupt Change
La caratteristica di questi pin è che appena uno di loro cambia il suo stato, viene chiamata una routine di gestione.
Nel nostro caso andiamo a leggere lo stato di tutti i pin contemporaneamente e lo salviamo in un BUFFER CIRCOLARE.
NOTA BENE, i valori non vengono elaborati immediatamente

## Slide 21: Encoder & MicroSwitch
All’interno del loop, in ogni ciclo viene elaborata tutta la coda accumulata durante la gestione delle altre routine tramite questo algoritmo 
Per elaborare tutti e 6 gli Encoder impiega:
~186 colpi di Clock (~80KHz)
Quindi la frequenza massima di arrivo è lievemente inferiore dovendo gestire le altre routine, approssimiamo circa a 65KHz per stare in sicurezza
Noi non superiamo i 2 KHz a Encoder

## Slide 22: Encoder & MicroSwitch
La strategia di Homming consiste nel muovere singolarmente i motori fino a trovare i MicroSwitch della home.
Si inizia con l’avambraccio che sale cercando la home
Successivamente inizia la ricerca il gomito
Polso e pinza hanno i motori a controllo differenziale, vanno per tanto cercati insieme:
  Si cerca la home del ROLL
  Si cerca la home del PITCH
Trovata questa PSEUDO HOME, viene ri-eseguito il ciclo, per garantire che la posizione raggiunta sia vera e non influenzata dagli spostamenti degli altri link
Viene cercata la home della base
Al termine tutti gli encoder vengono messi a 0 e la procedura è terminata.

## Slide 23: Comunicazione Arduino e Raspberry
SPI

## Slide 24: Software Arduino e Raspberry Pi

## Slide 25: Software Arduino e Raspberry

## Slide 26: SPI
La SPI è una connessione full duplex sincrona, ovvero i due interlocutori parlano contemporaneamente e con la stessa lunghezza di dati alla velocità imposta dal master (nel nostro caso il raspberry pi)
Il significato dei pin è:
MISO = Master In Slave Out
MOSI = Master Out Slave In
SCK = Clock
SS = Slave Select
Il dispositivo è in grado di generare interrupt quando viene completata una trasmissione (8 bit)
Il nostro lavoro è consistito nel progettare un protocollo in cui il primo byte indica il tipo di pacchetto che si vuole trasmettere e successivamente vengono inviati dati da ambo le parti

## Slide 27: Ma come funziona una comunicazione SPI?
Qui potete vedere la connessione logica che avviene tra i due dispositivi, i quali ad ogni colpo di clock del master faranno shiftare di 1 bit. Di conseguenza per ogni blocco di dati saranno necessari 8 colpi di clock.

## Slide 28: Ma come funziona una comunicazione SPI?

## Slide 29: Cosa è stato fatto sulla Raspberry Pi?
E’ stata utilizzata la libreria di sistema <linux/spi/spidev.h> la quale include una gestione lato kernel della comunicazione della SPI, lasciando a noi solo il compito di impostare velocità di trasmissione, numero dei byte da inviare e allocamento della memoria.
E’ stata scritta una libreria in C++ che può essere inclusa in un qualsiasi progetto che utilizza la nostra scheda per governare uno Scorbot
La classe si occupa di mandare messaggi STANDARD all'Arduino il quale è in grado di leggerli ed eseguirli
I possibili comandi sono:
Comando | Raspberry invia | Raspberry riceve
setPWM | Valori dei PWM di tutti i motori | Conteggio degli ENCODER
getCurrent |  | Ultime letture dei sensori di corrente
getSetting |  | Impostazioni salvate sulla EEPROM
setSetting | Nuovi impostazioni da salvate in EEPROM | 
goHome | Attiva la routine di ricerca della Home | 

## Slide 30: Settings personali delle Board

## Slide 31: Stuttura del proggetto

## Slide 32: pid

## Slide 33: francesco

## Slide 34: Interfaccia Utente

## Slide 35: Grafica
Sviluppo a cura di : Angeloni Ilaria e Menichelli Alberto
Cosa abbiamo fatto:
Sviluppo di un’interfaccia grafica per comandare un Robot-Scorbot; il codice sviluppato è versatile, permette quindi di settare i dati di lavoro indipendentemente dallo Scorbot fisicamente utilizzato così da poter riutilizzare l’interfaccia creata anche su altri dispositivi dello stesso tipo.
Come :
Per lo sviluppo dell’interfaccia grafica sono stati utilizzati principalmente i seguenti due programmi:
Qt designer: componente del toolset della libreria grafica Qt, con il quale è stata creata la parte visuale.
PyCharm : ambiente di sviluppo per Python, utilizzato per scrivere il codice che rende funzionante le pagine create tramite Qt Creator.

## Slide 36: Qt Designer
La parte visuale è stata sviluppata con Qt Designer, uno strumento per la creazione e progettazione di interfacce grafiche.
La schermata principale è divisa in più parti; di seguito elenchiamo quelle più importanti e che sono state più utili per il progetto.
1) Property Editor
2)Main Window
3)Object Inspector
4) Widget Box

## Slide 37: Qt creator: Pulsanti principali
Spin Box e Double Spin Box : per l’inserimento di valori interi e float rispettivamente.
Spin Box
Double Spin Box
Label : per l’inserimento di valori che saranno visti come ‘stringhe’ all’interno del codice.
Label
Push Button : utilizzato per la creazioni di pulsanti nella schermata.
Horizontal Slider: utilizzato come barra % per l’inserimento di valori tramite lo spostamento di un cursore.
Push Button
Horizontal Slider
Radio Button: utilizzato per poter scegliere tra diverse modalità:

## Slide 38: Struttura del codice : Definizione delle liste di pagina
Ogni pagina è identificata da un certo numero di liste che contengono gli oggetti presenti nella schermata stessa.
L’inserimento degli oggetti all’interno di liste, definite direttamente nel costruttore, ha permesso uno sviluppo più snello del codice potendo richiamare ogni volta una lista, piuttosto che un oggetto.

## Slide 39: Python : Lista Eventi
Nella lista eventi sono chiamate le funzioni che svolgeranno i compiti relativi alla pagina di interesse. Ogni schermata ha una funzione che si preoccupa di determinate azioni e per richiamarla è sufficiente premere il pulsante Enter della pagina che attiverà automaticamente la chiamata di funzione.

## Slide 40: Set up : Schermata
Nella pagina di Setup vengono inseriti i valori desiderati per la macchina che si ha a disposizione.
Al momento dell’Avvio del programma, i vari Spin Box appaiono con il valore con cui questo progetto è stato sviluppato.
Parametri dello Scorbot
Massimi valori per Encoder e correnti
Posizione iniziale desiderata

## Slide 41: Set up : Schermata
‘Enter’ imposta la software home permettendo di lavorare con un sistema di coordinate più consone alle proprie necessità.
Il risultato viene salvato in un file ‘config’ rendendo persistenti le impostazioni.
‘Set Impostazioni’ riporta le impostazioni macchina a quelle di default

## Slide 42: Direct EncoderSteps : Schermata
In questa Schermata, viene implementata la cinematica diretta attraverso i passi encoder.
in‘Encoder n°’ è possibile inserire i valori a cui si intende portare lo Scorbot.
In ‘Step’ leggiamo i valori reali degli encoder, che il robot possiede istante per istante.
‘Encrease of’ rappresenta l’errore, ovvero il margine per arrivare alla posizione desiderata.
In ‘mA’ è possibile leggere i valori delle correnti utilizzate dai vari motorini.

## Slide 43: Direct AngularPosition
In questa schermata, viene implementata la cinematica diretta attraverso gli angoli.
Stesse modalità di inserimento e lettura ma andremo ad inserire e leggeremo angoli piuttosto che encoder. Quindi, ci sarà una conversione da angoli ad encoder prima di passare i dati alla rasberry.

## Slide 44: Direct AngularPosition: Formule

## Slide 45: Inverse Kinematics
In questa Schermata, viene implementata la cinematica inversa: è quindi possibile inserire le coordinate desiderate per la pinza, con la possibilità anche di scegliere tra la modalità gomito alto, e la modalità : gomito basso.
Scelta della modalità

## Slide 46: Inverse Kinematics: Formule