## Slide 1: Controlli Automatici A.A. 2018-2019 Robot Antropomorfo
Alfano Emanuele
Angeloni Ilaria
Antonini Davide
Cosentini Alessandro
  Del Papa Nicolò
  Di Vincenzo Fabio
  Ferrò Francesco
  Menichelli Alberto

## Slide 2: Cosa abbiamo fatto:
Abbiamo creato:
Alimentatore ingombrante
Controllo basico
Lavoro non parallelo
Potenze limitate
Tutto il sistema quanto vecchio alimentatore
Controllo parallelo
Encoder con precisione assoluta
Salvataggio impostazioni sul driver

## Slide 3: Hardware

## Slide 4: Hardware
Interruttore generale PWR
Connettore Scorbot
Regolazione offset correnti
Arduino mega
+
Connettore Rasp
Alimentatore
Motor Driver

## Slide 5: Motor Driver
I motori sono pilotati da 3 L298, i quali sono dei doppi ponti-H
Ogni driver può erogare per ogni uscita 2 A (normalmente)
Può gestire ogni chip 25 Watt
Permette della lettura della corrente passante sul motore
E’ resistente a forti disturbi sui segnali di controllo

## Slide 6: Motor Drive Circuit

## Slide 7: Sensore di Corrente: ACS712
Utilizza un sensore Hall per misurare la corrente direttamente
La resistenza interna è molto piccola (meno di 1.2 mΩ)
Una sensibilità di uscita di 185 mV/A
Disaccoppiamento elettrico tra corrente di potenza e lettura della corrente

## Slide 8: Schema a blocchi:

## Slide 9: Comportamento da Datasheet
Notare la linearità al variare della temperatura
Nota bene: 0 A è a 2.5 V
Leggenda:
0,185 è la sensibilità dell’ACS712
1024 è il fondo scala di un ADC da 10 bit

## Slide 10: Alimentatore

## Slide 11: Connettore D-Sub50

## Slide 12: Software Arduino e Raspberry
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA

## Slide 13: Software Arduino e Raspberry

## Slide 14: Software Arduino e Raspberry

## Slide 15: SPI
La SPI è una connessione full duplex sincrona, ovvero i due interlocutori parlano contemporaneamente e con la stessa lunghezza di dati alla velocità imposta dal master (nel nostro caso il raspberry pi)
Il significato dei pin è:
MISO = Master In Slave Out
MOSI = Master Out Slave In
SCK = Clock
SS = Slave Select
Il dispositivo è in grado di generare interrupt quando viene completata una trasmissione (8 bit)
Il nostro lavoro è consistito nel progettare un protocollo in cui il primo byte indica il tipo di pacchetto che si vuole trasmettere e successivamente vengono inviati dati da ambo le parti

## Slide 16: Ma come funziona una comunicazione SPI?
Qui potete vedere la connessione logica che avviene tra i due dispositivi, i quali ad ogni colpo di clock del master faranno shiftare di 1 bit. Di conseguenza per ogni blocco di dati saranno necessari 8 colpi di clock.

## Slide 17: Ma come funziona una comunicazione SPI?

## Slide 18: Cosa è stato fatto sulla raspberry Pi?
E’ stata utilizzata la libreria di sistema <linux/spi/spidev.h> la quale include una gestione lato kernel della comunicazione della SPI, lasciando a noi solo il compito di impostare velocità di trasmissione, numero dei byte da inviare e allocamento della memoria.
E’ stata scritta una libreria in c++ che può essere inclusa in un qualsiasi progetto che utilizza la nostra scheda per governare uno Scorbot

## Slide 19: Encoder

## Slide 20: Lettura di corrente

## Slide 21: Setup permanenti

## Slide 22: Controllo motori

## Slide 25: pid

## Slide 26: francesco

## Slide 27: grafica